ETUDE D’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

2ème RAPPORT :

PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS

1. Propositions de parcours adaptés et autres interventions

À l’attention de M.Frederik Vaes

Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement

Avenue du Port 86C/3000

1000 Bruxelles

Version corrigée du 20 mai 2019

Table des matières

1.	Valorisation des infrastructures existantes (quick wins)	3

1.1.	Réseau asphalté	3

1.2.	Passage latéral aux barrières aux entrées en forêt	3

1.3.	Panneaux d’information générale	4

2.	Points d’accueil et d’information du public	5

3.	Parcours facile pour tous	6

3.1.	Rouge-Cloître : tour de l’intramuros	7

3.2.	Rouge-Cloître : tour de l’étang de pêche	7

3.3.	Hippodrome : tour de l’anneau	8

3.4.	Petite boucle rue Nizard	9

3.5.	Drève du Comte de Flandres	9

4.	Parcours pour tous, difficulté moyenne	10

4.1.	Rouge-Cloître de la chaussée de Wavre à l’intramuros - étangs 4 et 5	11

4.2.	Boucle IRSA (départ parking drève de Lorraine et accès IRSA)	11

4.3.	Uccle, avenue de l’Hippodrome (nord de l’hippodrome de Boitsfort)	12

4.4.	Watermaal, boucle drève Hendricks-drève du Comte de Flandres	13

4.5.	Rouge-Cloître Etang 2 et chemin des Etangs	14

5.	Parcours « aventure »	15

5.1.	Boitsfort : Etangs du Fer à Cheval et des Enfants Noyés	16

5.2.	Rouge-Cloître : Etangs 1 et 2	16

5.3.	Rue Nizard, extension vers drève du Comte de Flandres	17

Valorisation des infrastructures existantes (quick wins)

- A prévoir par Bruxelles Environnement

- Ces actions pourraient constituer des « quick wins », réalisables dès que possible. Cela permettrait également à Bruxelles-Environnement de communiquer sur leur attention apportée aux personnes à mobilité réduite et d’annoncer les travaux futurs de plus grande importance pour aménager des parcours adaptés.

Réseau asphalté

Intéressant pour les personnes déficientes motrices motorisées ou accompagnées

- Vérification de l’état du réseau

- Réalisation des chaînons manquants (petits tronçons restants en pavés) et réparation des tronçons endommagés

- Vérification de la possibilité d’accès latéral aux barrières et amélioration des accès impraticables (voir ci-dessous)

- Etablissement d’une carte mettant en évidence le réseau asphalté existant

- Communication sur ce réseau, mise à disposition de la carte (version téléchargeable sur le site internet et en version papier aux points d’accueil)

Passage latéral aux barrières aux entrées en forêt

Intéressant pour les personnes déficientes motrices, les personnes à vélo avec leurs enfants dans une remorque, les personnes en tricycle

Détail, voir partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis, barrières aux entrées de la forêt

- Vérification de la possibilité d’accès latéral aux barrières et amélioration des accès impraticables, à prioriser aux entrées des chemins asphaltés

Panneaux d’information générale

Détail, voir partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis, panneaux d’information générale

- Vérification de l’implantation des panneaux existants et amélioration de leur accès

- A mettre en œuvre lors du placement de tout nouveau panneau

Points d’accueil et d’information du public

Portes d’accueil Hippodrome de Boitsfort (Maison de la Forêt ?) et Rouge-Cloître (Maison du Portier ?)

Voir 1er rapport, partie 1 : principes généraux d’accessibilité, 5 bâtiment d’accueil, p38 à 48

A prévoir :

- Comptoir d’accueil avec partie adaptée

- Sanitaires PMR + table à langer + point d’eau

- Plans des promenades adaptées imprimés en grand format, à emporter

- Plan en relief des promenades adaptées, à expliquer sur place par le personnel

- Descriptif audio des promenades adaptées

- Formation du personnel à l’accueil et à la communication avec les personnes à besoins spécifiques

- Formation du personnel au guidage des personnes déficientes visuelles

- Matériel à louer : quelques exemples

| Joëlette | Becasine |
| --- | --- |
| Tricycle adapté à assistance électrique | Tricycle à assistance électrique |

Parcours facile pour tous

- Public concerné

- Longueur

Maximum 2000 m en boucle ou aller/retour

- Pentes

Absence de marche

Majoritairement plat, 2 pentes maximum

- Equipements à prévoir

- Guidage podotactile depuis le trottoir vers l’entrée

- Parking avec emplacements réservés aux personnes handicapées

- Sécurisation visuelle des barrières d’accès

- Accueil : point d’information avec personnel formé et matériel spécifique à disposition

- WC adapté, si possible présence d’une table à langer

- Panneau d’information spécifique au début de la promenade

- Plan en relief au point info ou sur site

- Chemins : de préférence sentier réservé aux piétons (pas de cyclistes ni de cavaliers), sinon signalétique

- Sécurisation de tous les dangers

- Parcours simple en boucle ou aller/retour

- Chemin : revêtement de sol adapté, largeur minimale 150 cm, rétrécissements possibles à 120 cm

- Assises tous les 100 mètres maximum (bancs)

- Présence d’au moins une aire de pique-nique

- Signalétique spécifique du parcours : jalonnement par bornes, identification du parcours par forme et couleur spécifiques, indication des distances, indications directionnelles en relief

- Guidage pour personnes déficientes visuelles : fil d’Ariane, lignes guides vers les points d’intérêts et bornes directionnelles

- Points d’intérêt multisensoriels : point de vue, ponton sur plan d’eau, panneaux didactiques…

- Parcours proposés

Rouge-Cloître : tour de l’intramuros

Départ : parking intramuros

Point d’accueil du Rouge-Cloître : maison du Portier

Boucle de 650 mètres, plat + 2 pentes (environ 15 minutes)

Rouge-Cloître : tour de l’étang de pêche

Départ parking étang de pêche

Boucle de 600 mètres, plat + 1 pente (environ 12 minutes)

Hippodrome : tour de l’anneau

Départ : parking forestier drève des Tumulis

Point d’accueil : Maison de la Forêt

Boucle de 1900 mètres (premier anneau), plat, environ 35 minutes

Boucle de 2100 mètres (anneau avec extension), plat, environ 40 minutes

Petite boucle rue Nizard

Départ : parking forestier rue Nizard

Boucle d’environ 1000 mètres, presque plat, environ 18 minutes

Drève du Comte de Flandre

Départ : parking Avenue Charles Schaller

Aller et retour 1500 m, environ 25 minutes

+ possibilités d’extension pour personnes motorisées

Parcours pour tous, difficulté moyenne

- Public concerné

- Longueur

Maximum 2500 m

- Pentes

Absence de marche

Pentes limitées

Possibilité de dévers (pente transversale)

- Equipements à prévoir

- Guidage podotactile depuis le trottoir vers l’entrée

- Parking avec emplacements réservés aux personnes handicapées

- Sécurisation visuelle des barrières d’accès

- Panneau d’information spécifique au début de la promenade

- Plan en relief au point info ou sur site

- Chemins : de préférence sentier réservé aux piétons (pas de cyclistes ni de cavaliers), sinon signalétique

- Sécurisation des vides

- Parcours simple en boucle ou aller/retour

- Chemin : Revêtement de sol adapté, largeur minimale 150 cm, rétrécissements possibles à 120 cm

- Assises tous les 250 mètres maximum (bancs)

- Présence d’au moins une aire de pique-nique

- Signalétique spécifique du parcours : jalonnement par bornes, identification du parcours par forme et couleur spécifiques, indication des distances, indications directionnelles en relief

- Guidage pour personnes déficientes visuelles : fil d’Ariane, lignes guides vers les points d’intérêts et bornes directionnelles

- Points d’intérêt multisensoriels : point de vue, ponton sur plan d’eau, panneaux didactiques

- Si possible présence d’un WC adapté (éventuellement toilette sèche ?)

- Parcours proposés

Rouge-Cloître de la chaussée de Wavre à l’intramuros - étangs 4 et 5

Départ : parking forestier chaussée de Wavre ou parking intramuros

Aller et retour 1500 m, presque plat mais dévers, environ 25 minutes

Point d’accueil du Rouge-Cloître : maison du Portier (à 750 mètres).

Accès piéton à l’intramuros

Boucle IRSA (départ parking drève de Lorraine et accès IRSA)

Départ : parking forestier avenue de Lorraine

Boucle de 1200 mètres, plat, environ 20 minutes

+ Possibilité d’accès depuis les bâtiments de l’IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles),

+ Possibilité d’accès en bus depuis l’arrêt Prince d’Orange par la Petite drève de Groenendaal (pas pour les personnes déficientes motrices : pente et revêtement de la drève)

Selon la qualité du revêtement de sol après aménagement et le nombre de bancs placés, ce parcours pourrait devenir un parcours facile pour tous.

L’IRSA est également demandeuse d’équipements tels qu’un parcours santé ou une plaine de jeux.

Uccle, avenue de l’Hippodrome (nord de l’hippodrome de Boitsfort)

Départ : parking forestier avenue de l’Hippodrome

+ possibilité de combiner avec la boucle de l’Hippodrome et la Maison de la Forêt (voir 3.3)

Boucle de 2300 mètres, présence de quelques pentes limitées à 7 %, environ 40 minutes

Boucle de 1900 mètres, présence de quelques pentes limitées à 7 %, environ 35 minutes.

->Possible uniquement si modification de pente sur le site de Droh!me (point 5 sur la carte)

Watermaal, boucle drève Hendricks - drève du Comte de Flandres

Départ : parking forestier chaussée de la Hulpe/drève des Bonniers

Boucle de 2200 mètres, présence de pentes, environ 40 minutes

Rouge-Cloître Etang 2 et chemin des Etangs

Départ parking étang de pêche Boucle de 1250 mètres environ. Présence de pentes, environ 30 minutes.

Demande des investissements importants, justifiables par la forte fréquentation des lieux et le potentiel didactique dans une réserve naturelle : donner accès, sensibiliser à la vulnérabilité des milieux naturels et informer sur la richesse des biotopes, tout en canalisant le public et en protégeant le site du piétinement.

Du point A au point B le chemin existe et est à améliorer à partir de l’étang 2 : pente transversale à redresser, pentes longitudinales à adoucir, accès à la passerelle au-dessus du ruisseau à aménager.

Passé la passerelle, un cheminement est à créer en « aérien » (en vert sur le plan) : passerelles horizontales ou à faible pente, sécurisées par des garde-corps continus, au-dessus de la zone humide protégée pour rejoindre le chemin des Etangs en longeant le ruisseau et la mare. Possibilité d’y intégrer affûts et panneaux didactiques.

Parcours « aventure »

- Public concerné

- Longueur

Non définie

- Pente

Pentes autorisées

Présence de marches autorisée

- Equipements à prévoir

- Parking à proximité

- Sécurisation visuelle de la barrière

- Panneau d’information spécifique au début de la promenade

- Plan en relief au point info ou sur site

- Chemins : de préférence sentier réservé aux piétons (pas de cyclistes ni de cavaliers), sinon séparation des usagers (marquage sol)

- Sécurisation des vides

- Parcours simple en boucle ou aller/retour

- Sentier : revêtement de sol forestier, largeur moyenne 120 cm, rétrécissements possibles à 90 cm (pas de mixité possible sur ces sentiers)

- Assises tous les 250 mètres maximum (bancs)

- Présence d’au moins une aire de pique-nique (table de pique-nique + poubelle)

- Signalétique spécifique du parcours : jalonnement par bornes, identification du parcours par forme et couleur spécifiques, indication des distances, indications directionnelles en relief

- Guidage pour personnes déficientes visuelles : fil d’Ariane, lignes guides vers les points d’intérêts et bornes directionnelles

- Points d’intérêt multisensoriels : point de vue, ponton sur plan d’eau, panneaux didactiques

- Si possible présence d’un WC adapté (éventuellement toilette sèche ?)

- Parcours proposés

Boitsfort : Etangs du Fer à Cheval et des Enfants Noyés

Départ : parking forestier drève des Tumulis

Point d’accueil : Maison de la Forêt

Boucle de 2000 mètres, vallonné, environ 40 minutes

Rouge-Cloître : Etangs 1 et 2

Départ parking étang de pêche

Boucle de l’étang de pêche + aller-retour, environ 1100 m, majoritairement plat, environ 20 minutes

Rue Nizard, extension vers drève du Comte de Flandres

Départ : parking forestier rue Nizard

Boucle de 2500 mètres, présence de pentes, environ 50 minutes