ETUDE D’ACCESSIBILITE DE LA FORET DE SOIGNES BRUXELLOISE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

2ème RAPPORT :

PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS

3.1 Aménagement de parcours adaptés au départ du Rouge-Cloître

À l’attention de M.Frederik Vaes

Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement

Avenue du Port 86C/3000

1000 Bruxelles

05 juillet 2019

Table des matières

Préambule	4

Liste des parcours	4

Utilisateurs des chemins	5

A.	De la chaussée de Wavre à l’intramuros - étangs 4 et 5	7

A.1	Entrée Chaussée de Wavre	8

A.1.1	Signalisation en voirie de l’entrée de la forêt pour les personnes déficientes visuelles	8

A.1.2	Parking	9

A.1.3	Barrière d’accès à l’entrée de la forêt	10

A.2	Point d’intérêt : ponton	11

A.2.1	Accès au ponton via l’escalier existant	11

A.2.2	Accès au ponton via une rampe à créer	12

A.2.3	Ponton existant	13

A.3	Drève du Rouge-Cloître	14

A.4	Carrefour Drève / Rue du Rouge-Cloître	15

A.5	Jonction Drève du Rouge-Cloître / accès pont entre les étangs 4 et 5	17

A.6	Jonction Drève du Rouge-Cloître vers infrastructures d’accueil	18

A.6.1	Parking	18

A.6.2	Cheminements piétons	19

B.	Tour de l’intramuros	21

B.1	Porche d’entrée de l’intramuros	22

B.2	Parking intramuros	24

B.3	Accès au point d’accueil à la Maison du Portier	27

B.3.1	Cour d’honneur	27

B.3.2	Jardin de la Maison du Portier	28

B.3.3	Point d’accueil à la Maison du Portier	29

B.3.4	Aire de pique-nique	31

B.4	Abords de la Maison du Prieur	33

B.5	Abords de la Maison du Meunier	35

B.6	Etang de pêche	38

B.7	Kalkpoort	40

B.8	De la Kalkpoort à la ferme	42

B.9	Cour d’honneur	45

C.	Tour de l’Etang de pêche (Etang du Moulin)	46

C.1	Parking « des pêcheurs »	47

C.2	Chemin des Etangs - Vijversweg	50

C.3	Point d’intérêt : Ponton sur l’étang des Clabots (étang 2)	52

C.4	Carrefour Etang de Pêche -Etang des Clabots-départ parcours E	56

C.5	Carrefour avec le chemin de jonction (J)	60

C.6	Kalkpoort	61

C.7	De la Kalkpoort au parking des pêcheurs	63

D.	Etang 2 et chemin des Etangs	65

D.1	Parking « des pêcheurs »	66

D.2	Chemin des étangs	66

D.3	Ponton sur l’étang des Clabots (étang 2)	66

D.4	Chemin des Etangs	69

D.5	Affût, point d’observation	69

D.6	Chemin des Etangs (sentier piéton)	70

D.7	Pont existant	71

D.8	Passerelle aérienne	72

E.	Etangs des Clabots (étangs 1 et 2)	74

E.1	Carrefour Etang de Pêche -Etang des Clabots-départ parcours E	75

E.2	Sentier le long de l’étang des Clabots (sentier à rouvrir aux piétons)	76

E.3	Sentier entre les étangs des Clabots (étangs 1 et 2)	78

J.	Jonction piétonne depuis l’entrée « potagers »	82

J.1	Entrée potagers	82

J.2	Chemin potagers	83

J.3	Jonction avec le tour de l’étang de pêche, aire de pique-nique	84

# Préambule

- Liste des parcours

Parcours :

A :  De la Chaussée de Wavre à l’intramuros – étangs 4 et 5 - parcours pour tous, difficulté    moyenne

B : Tour de l’intramuros - parcours facile pour tous

C :  Tour de l’étang de pêche - parcours facile pour tous

D : Etang 2 et chemin des Etangs- parcours pour tous, difficulté moyenne.

E : Etangs des Clabots (étangs 1 et 2) - parcours « aventure », équipé pour les personnes déficientes visuelles

J :  Jonction : entrée « Potagers », accès piéton équipé pour les personnes déficientes visuelles

Remarque :

Le parcours D nécessite un investissement important pour sa réalisation car une partie du chemin est à créer en aérien (passerelle au-dessus d’une zone humide protégée)

- Utilisateurs des chemins

De préférence, les parcours adaptés aux personnes à mobilité réduite sont aménagés sur des chemins exclusivement réservés aux piétons, afin de réduire les risques d’accident et l’insécurité ressentie par ces usagers faibles vis-à-vis d’autres utilisateurs plus rapides (cyclistes) et/ou intimidants (chevaux).

Sur le site du Rouge-Cloître deux difficultés sont présentes :

- Il n’est pas possible d’aménager les parcours adaptés uniquement sur des cheminements exclusivement réservés aux piétons (trottoirs ou sentiers réservés aux piétons)

- Il est parfois difficile de savoir quels utilisateurs sont autorisés ou pas.

Contrairement aux chemins en forêt de Soignes, dont les utilisateurs autorisés sont renseignés, sur site (par des pictogrammes sur chaque plaque d’identification de chemin) et sur les cartes (par un code couleur repris en légende), les utilisateurs des chemins sur le site.

jaune : piétons uniquement, vert : pistes cyclables, vert et jaune : piétons et cyclistes, pointillé rouge : cavaliers, cyclistes et piétons

Voici ci-dessous une proposition de définition des usagers sur les chemins du site du Rouge-Cloître, intramuros compris.

La continuité des trajets cyclistes et cavaliers serait maintenue tout en limitant au strict minimum la mixité des usagers au profit des piétons.

Les cyclistes seraient maintenus sur les chemins au nord-est du site, en dehors de l’intramuros, et autorisés à traverser entre les étangs 2 et 3 pour rejoindre l’axe de l’E411. Les cavaliers seraient eux dirigés au sud-ouest du site et à travers l’intramuros uniquement entre la Kalkpoort et le parking principal.

Il n’est malheureusement pas possible d’éviter la mixité des usagers sur certains tronçons des parcours adaptés aux piétons à mobilité réduite.

A la différence des chemins et sentiers en Forêt de Soignes, aucun de ces chemins ne porte de nom. A envisager pour faciliter l’orientation des visiteurs ?

De la chaussée de Wavre à l’intramuros - étangs 4 et 5

Parcours pour tous, difficulté moyenne

Aller et retour 1500 m, environ 25 minutes. Itinéraire relativement plat mais présence de dévers.

Départ/arrivée (point 1 sur la carte) : entrée et parking Chaussée de Wavre.

Départ/arrivée (point 6 sur la carte) : porche d’entrée vers les infrastructures d’accueil intramuros.

Point d’accueil du Rouge-Cloître : maison du Portier (à 750 m). Accès piéton à l’intramuros.

Points d’intérêt :

- Vue plongeante sur les Etangs du Lange Gracht (Grand & Petit, étangs 4 et 5)

- Ponton sur le Grand Etang (point 2 sur la carte)

- Infrastructures d’accueil : point info, buvette, sanitaires (point 6 sur la carte)

Pour le détail des aménagements proposés, se référer aux fiches du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis.

Entrée Chaussée de Wavre

Signalisation en voirie de l’entrée de la forêt pour les personnes déficientes visuelles

- Prévoir le placement d’un guidage podotactile sur le trottoir de la Chaussée de Wavre, côté droit de la voie d’accès menant à l’entrée de la forêt (voir fiche Signalisation en voirie des entrées de la forêt pour les personnes déficientes visuelles).

- Prévoir la mise en place d’une ligne guide artificielle contrastée (fil d’Ariane) côté droit de la voie d’accès (voir fiche Fil d’Ariane).

- Protéger la voie d’accès et son fil d’Ariane de l’envahissement des véhicules par le placement de limiteurs de parking de type « bordures de sécurité », ou bacs de plantation ou autre (voir fiche Parkings, Protection des cheminements piétons).

Parking

Aménagements : voir fiche Parkings urbains.

- Prévoir 2 emplacements de parking réservés aux personnes handicapées avec zone de transfert commune (largeur de 580 cm), à proximité directe du début du parcours, à droite de la barrière.

- Mise en place d’une signalétique verticale et horizontale de chaque emplacement réservé ainsi que leur délimitation au sol.

- Prévoir un cheminement plan, stable et sans obstacles d’une largeur de 150 cm, depuis l’arrière de ces 2 emplacements réservés jusqu’au passage latéral à la barrière.

Barrière d’accès à l’entrée de la forêt

Aménagements : voir fiches Barrières aux entrées de la forêt, Signalisation des chemins à usage mixte et Zones de repos.

- Créer un passage de plain-pied avec un revêtement stable à droite de la barrière d’accès au bois. Passage de min. 90 cm de large, avec aire de rotation de 150 cm avant et après, accessible de plain-pied. Interrompre le fil d’Ariane au droit des emplacements réservés.

- Sécuriser visuellement la barrière d’entrée du parcours par un marquage blanc.

- Prévoir la mise en place d’un guidage au droit de la chicane, matérialisé par des dalles podotactiles (striées et souples), reliant ainsi le fil d’Ariane de la voie d’accès, via le passage latéral de la barrière, jusqu’à la ligne guide naturelle du bord du chemin asphalté.

- Prévoir le placement d’un banc à proximité directe de la barrière d’accès (côté parking).

- Signaler les chemins à usage mixte par un panneau de signalisation routière.

- Rappeler de manière régulière la présence des différents usagers sur l’asphalte par un marquage au sol (pictogrammes des usagers : piétons, chaisards, cyclistes et cavaliers).

Point d’intérêt : ponton

Accès au ponton via l’escalier existant

| Ligne de guidage et borne directionnelle Sécurisation de l’escalier | Plaquette en relief à placer sur la face supérieure de la borne |
| --- | --- |

Aménagements : voir fiches Sécurisation des escaliers urbains, Lignes guides et Bornes directionnelles.

- Placer une borne directionnelle le long de la ligne guide naturelle du parcours adapté afin de signaler l’accès par escalier au ponton.

- Placer une ligne de guidage pour indiquer la position de cette borne et l’accès au ponton.

- Sécuriser l’escalier par la mise en place de dalles d’éveil à la vigilance et le placement de doubles mains-courantes de chaque côté.

Accès au ponton via une rampe à créer

| Ligne de guidage et borne directionnelle Accès à la rampe et banc | Plaquette en relief à placer sur la face supérieure de la borne directionnelle |
| --- | --- |

Aménagements : voir fiches Pentes aménagées, Lignes guides, Bornes directionnelles et Zones repos.

- Placer une borne directionnelle le long de la ligne guide naturelle du parcours adapté (bord du chemin asphalté) afin de signaler l’accès par rampe au point de vue.

- Placer une ligne de guidage pour indiquer la position de cette borne et l’accès au ponton.

- Aménager une rampe « type parc urbain » permettant d’accéder de plain-pied au ponton situé en contre-bas du parcours adapté (voir plan en annexe).

- Placer un banc en haut de la rampe et sur le palier intermédiaire (voir plan en annexe).

Ponton existant

Aménagements : voir les fiches Pontons avec station didactique, Stations didactiques multisensorielles, Zones repos et Affûts.

- Placer quelques stations didactiques multisensorielles.

- Placer quelques bancs.

Remarque : Ce ponton étant fort endommagé, il doit être réparé, voire reconstruit.

- Envisager la construction d’un ponton surélevé afin de réduire la pente d’accès.

- Envisager la construction d’un affût à la place du ponton.

Drève du Rouge-Cloître

Aménagements : voir fiches Sécurisation du vide, Zones repos et Signalisation des chemins à usage mixte.

- Sécuriser le bord du chemin, côté étang, afin d’éviter tout risque de chute du côté du vide.

- Placer quelques bancs supplémentaires, le long du mur de soutènement et dans le tournant, sur un revêtement stable (complément de revêtement de sol à prévoir).

- Rappeler de manière régulière la présence des différents usagers sur l’asphalte par un marquage au sol (pictogrammes des usagers : piétons, chaisards, cyclistes et cavaliers).

Carrefour Drève / Rue du Rouge-Cloître

| Ligne de guidage et borne directionnelle Sécurisation du vide | Plaquette en relief à placer sur la face supérieure de la borne directionnelle |
| --- | --- |
| Sécurisation des usagers faibles par rapport aux véhicules |
| Amélioration du raccord entre la route et le cheminement piéton en dolomie Sécurisation du vide |

Aménagements :

- Sécuriser le bord du chemin du côté de l’étang afin d’éviter tout risque de chute du côté du vide. Poursuivre la clôture de châtaignier existante (hauteur +/-110 cm) jusqu’au panneau d’information.

- Sécuriser le carrefour pour les piétons par rapport aux véhicules en améliorant la séparation en béton : éléments alignés, plus visibles (peinture blanche ? éléments réfléchissants ?), prolongation de la séparation ? éléments plus hauts ?

- Rappeler la présence des différents usagers sur l’asphalte par un marquage au sol (pictogrammes des usagers) + attirer l’attention sur la présence de véhicules arrivant de la rue du Rouge-Cloître par un pictogramme « voiture »?

- Placer une borne directionnelle le long de la ligne guide naturelle du parcours adapté afin de guider vers le point d’accueil et le parking.

- Placer une ligne de guidage pour indiquer la position de cette borne et la direction à suivre.

- Garantir un cheminement continu en supprimant l’obstacle à la jonction asphalte/dolomie par un aménagement définitif : ragréage du cheminement en dolomie jusqu’au niveau de l’asphalte de la voirie = jonction entre les 2 revêtements de plain-pied.

- Envisager la réfection totale du trottoir en dolomie sur toute la largeur et longueur jusqu’à l’intramuros (voir fiche « Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés »).

- Reprofiler les dévers et pentes sur ce tronçon de chemin (pente uniformisée de max. 8 % en longueur et si possible dévers maximum de 2 %).

Jonction Drève du Rouge-Cloître / accès pont entre les étangs 4 et 5

| Redressement du trottoir et création de marches au sentier vers le pont | Redressement du trottoir et reprofilage de la pente du sentier vers le pont |
| --- | --- |

Aménagements :

- Régler les problèmes de dévers aux jonctions avec ces 2 chemins : créer quelques marches pour celui côté chaussée de Wavre et reprofiler la pente pour celui côté Rouge-Cloître, afin de maintenir un accès de plain-pied au pont entre les étangs (circulation des cyclistes, des poussettes et autres usagers avec roues).

- Sécuriser les marches créées par la mise en place de dalles d’éveil à la vigilance et le placement de double main courante de chaque côté.

- Idéalement, ragréer et reprofiler sur toute la largeur et longueur ce trottoir en dolomie jusqu’à l’intramuros.

Jonction Drève du Rouge-Cloître vers infrastructures d’accueil

Aménagements : voir fiches Parkings urbains, Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Suppression d’obstacles, Protection des cheminements piétons dans les parkings et Zones repos.

Parking

Aménagements :

- Prévoir 1 emplacement de parking réservé aux personnes handicapées à proximité du point info, là où la surface est la plus horizontale.

- Mise en place d’une signalétique verticale et horizontale ainsi que la délimitation au sol de cet emplacement réservé.

- Prévoir un cheminement plan, stable et sans obstacles d’une largeur de 150 cm minimum, le long du mur de ceinture, reliant cet emplacement aux fonctions adjacentes (entrées buvette et point info). Il faudra pour cela remplacer partiellement les pavés bombés par un autre revêtement de sol (pavés sciés, pavés de béton tambourinés, béton…).

Remarque : Vu l’importance des pentes longitudinales et transversales de la zone (jusqu’à 15%), la circulation des personnes déficientes motrices restera très difficile entre cet emplacement réservé et les entrées de la maison du portier, même si le revêtement de sol est amélioré. C’est pourquoi, il sera important de créer du stationnement réservé et un cheminement praticable jusqu’à la cour de l’intramuros.

Cheminements piétons

- Supprimer les différents obstacles présents sur ce tronçon : 4 franchissements de bordures et filets d’eau à améliorer (en rose sur les photos), soit en remodelant le revêtement de sol pour garantir un passage de plain-pied, soit en attendant des travaux plus importants, par la pose de plaques de franchissement.

- Aménager un cheminement continu plan, stable et sans obstacles de minimum 150cm de large permettant de relier la fin du trottoir en dolomie, l’emplacement de stationnement réservé, l’entrée de la buvette, l’entrée principale du point d’info et l’entrée de l’intramuros. Il faudra pour cela remplacer partiellement les pavés bombés par un autre revêtement de sol (pavés sciés, pavés de béton tambourinés, béton…).

- Si possible, lors de la réfection du revêtement de sol, redresser le cheminement pour diminuer le dévers, particulièrement important (jusqu’à 15%) sur le tronçon le long de l’eau entre le pont et l’accès à la maison du portier.

- Protéger ce cheminement piéton de l’envahissement des véhicules par le placement de potelets anti-stationnement, de bancs et de bacs de plantation.

Tour de l’intramuros

Parcours facile pour tous

Boucle de 650 m, plat + 2 pentes (à aménager)

Départ : porche d’entrée de l’intramuros

Parking : intramuros + parking étang de pèche également le long du parcours

Points d’intérêt :

- Infrastructures d’accueil « porte du Rouge-Cloître » : point d’accueil et d’information à la Maison du Portier, avec buvette et sanitaires

- Bâtiments historiques et présence d’associations : centre d’art, cheval et forêt, prochainement maison de la Fondation de la Forêt à la Maison du Meunier

- Prochainement service horeca et sanitaires publics au Prieuré

- Aire de pique-nique

- Vue sur l’étang de pêche

Pour le détail des aménagements proposés, se référer aux fiches du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis.

Porche d’entrée de l’intramuros

Aménagements : Créer un chemin continu praticable pour tous et aménager un point info abrité sous le porche. Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Rampes dans les parcs urbains, Sécurisation des escaliers urbains, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Panneaux d’information sur les promenades adaptées, Zones de repos.

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol (pavés) par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur d’au moins 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan). Ce cheminement en revêtement plus plan et régulier sera tactilement repérable pour les personnes déficientes visuelles. Pas besoin de fil d’Ariane complémentaire.

- Le long du porche, le niveau sera à rectifier afin de limiter le dévers du cheminement (redressement ou déplacement du filet d’eau, en hachuré orange sur le plan).

- Placer une borne directionnelle au coin du bâtiment. Borne 1 indications : parcours A vers chaussée de Wavre ; panneaux info sous le porche ; parking, point d’accueil et parcours B et C.

- Placer une ligne de guidage pour indiquer la présence de la borne directionnelle. Dans l’intramuros, les lignes de guidage seront placées uniquement sur la largeur du cheminement aménagé en revêtement sans obstacle. Elles seraient de toute façon difficiles à détecter au milieu des pavés.

- Aménager une rampe pour compenser la marche d’environ 17 cm et permettre un accès de plain-pied à l’espace couvert sous le porche (en orange sur le plan). Rampe de minimum 150 cm de large, palier supérieur de minimum 150 x 150 cm. Sécuriser le côté du vide par une bordure chasse-roue et une double main courante.

- Dégager le porche du matériel entreposé pour y aménager un point d’information sur les promenades adaptées au départ du Rouge-Cloître.

- Sécuriser l’escalier qui descend vers l’étang par des dalles podotactiles en haut de l’escalier et, si possible ajouter un portillon pour fermer l’accès à l’escalier.

- Installer un panneau d’information spécifique sur les promenades aménagées au Rouge-Cloître pour les personnes à mobilité réduite : au minimum un panneau (vertical ou pupitre) avec des informations visuelles accessibles. A compléter, si possible, par un plan en couleur et en relief (voir en fonction de ce qui sera disponible au point d’accueil à la Maison du Portier).

- Ajouter un banc à proximité du panneau d’information.

- Limiter la circulation des cyclistes aux zones autorisées pour la circulation automobile (parking à l’entrée de l’intramuros). Le reste du site historique intramuros devrait être réservé aux piétons et aux véhicules de service (BE, Cheval et Forêt...).

Parking intramuros

Gestion du stationnement

Aménagements : Créer un chemin continu praticable pour tous et 2 emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées.

Voir fiches : Parkings urbains, Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles.

- Aménager 2 emplacements de parking réservés aux personnes handicapées du côté de la cour d’honneur (en bleu sur le plan). Dimensions minimales : 330 x 500 cm. Ces emplacements doivent également bénéficier d’un revêtement plan, stable et sans obstacle. Signalisation horizontale (marquage au sol des limites des emplacements et du pictogramme d’accessibilité) et verticale (panneau).

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan). Le cheminement longera la haie du jardin de la Maison du Portier (ligne guide naturelle). Une jonction rejoindra les emplacements de stationnement réservés à créer. Dans la cour d’honneur, le cheminement sera réalisé en bordure de zone en graviers, afin que les bancs se trouvent en dehors de la zone de circulation.

- Placer une borne directionnelle à l’angle du jardin de la Maison du Portier ainsi que 2 lignes de guidage en travers du cheminement adapté. Borne 2 indications : parcours A vers chaussée de Wavre, panneaux info (sous le porche) et parking ; point d’accueil et parcours B ; centre d’art et parcours B.

- Déplacer légèrement les 2 bacs de plantation afin de libérer un cheminement piéton de minimum 150 cm de large le long de la haie du jardin de la Maison du Portier ainsi qu’un passage de 400 cm minimum pour les services de secours vers la cour d’honneur.

- Afin de pouvoir mieux gérer le stationnement sauvage, nous suggérons d’indiquer clairement, par un marquage au sol, les emplacements de stationnement autorisés, par exemple dans toute la zone contre le mur de soutènement vers l’étang (en bleu ciel sur la photo).

- Il nous semble également dommage que ce mur de soutènement empêche toute vue vers l’étang. Il pourrait être intéressant d’aménager un cheminement praticable (hachuré en vert sur le plan), depuis le haut de la rampe d’accès au porche vers le trottoir le long du mur et de créer au minimum une percée pour permettre à une personne assise ou de petite taille d’avoir une vue sur l’étang. Ce point d’observation pourrait être agrémenté d’un banc et de panneaux didactiques concernant la faune et la flore.

Accès au point d’accueil à la Maison du Portier

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles.

Cour d’honneur

Identification du point d’accueil

Aménagements :

- Rendre possible l’identification visuelle du point d’accueil depuis le parking et depuis l’allée qui vient du parking des pêcheurs : enseigne au-dessus de la porte principale (visible par-dessus les haies depuis l’entrée de la cour d’honneur), totem à l’angle du jardin ou autres dispositifs…

Aménagements :

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan), le long de la zone en graviers dans la cour d’honneur, afin que les bancs se trouvent dehors de la zone de circulation. Déplacer légèrement le bac de plantation qui sera dans le chemin.

- Dans l’allée vers le Prieuré et la Maison du Meunier, nous recommandons de réaliser ce revêtement sans obstacle sur toute la largeur, entre les filets d’eau en pavés (environ 2 mètres de large).

- Le panneau informatif sur la Maison du Meunier représente un obstacle indétectable à la canne dans le cheminement des personnes aveugles. Le remplacer par un panneau parallèle à la haie.

- Veiller également à ce que les chevalets de la brasserie soient positionnés en dehors du chemin.

- Placer une borne directionnelle à l’angle de l’entrée du jardin de la Maison du Portier ainsi que 2 lignes de guidage en travers du cheminement adapté. Borne 3 indications : centre d’art et parking ; point d’accueil ; parcours B et C

Jardin de la Maison du Portier

Aménagements :

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm (en vert sur le plan), vers les 2 portes d’entrée : entrée principale (double porte vitrée) et porte à proximité des toilettes car il est impossible pour une personne en fauteuil roulant d’accéder aux toilettes par l’intérieur, depuis la zone d’accueil (porte intérieure trop étroite). Aux abords des 2 portes il faudra élargir légèrement la zone revêtue afin de garantir l’accès : dans l’angle pour la porte principale (largeur d’accès) et de part et d’autre pour la porte vers les toilettes (accès à la poignée de porte et à la sonnette). Veiller à ce que le revêtement du chemin se raccorde de plain-pied avec le seuil des portes d’entrée.

- Veiller à ce que ce chemin d’accès reste libre : pas de tables ni de chaises.

- Envisager de réaliser un sol praticable pour tous pour la terrasse (zone hachurée en vert sur le plan et en vert foncé sur la photo)

Point d’accueil à la Maison du Portier

| Identification du point d’accueil et de son entrée |
| --- |
| Comptoir adapté | Largeur de porte |

Comme indiqué dans notre 1er rapport (partie 3, p. 49 à 52), l’accessibilité de la Maison du Portier est loin d’être optimale.

Améliorations réalisables rapidement :

- Des 2 côtés (extra- et intra-muros), identifier de façon visible et compréhensible le point d’accueil du public : enseigne visible de loin + indication lisible à proximité de la porte. Utiliser si possible un « i » facilement identifiable (utiliser le même « i » sur les plans et les bornes directionnelles).

- Sécuriser visuellement les portes vitrées.

- Elargir la baie de la porte intérieure qui permet d’accéder aux toilettes. Veiller à maintenir celle-ci ouverte pendant les heures d’ouverture.

- Voir 1er Rapport : Partie 1 : Principes généraux d’accessibilité, bâtiment d’accueil p.38 à 48 et Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible

Nous espérons que vous pourrez concrétiser votre projet d’installer un véritable point d’accueil pour la Forêt de Soignes dans le grand espace accessible par la porte cochère. Nous vous conseillons de revenir vers nous dès l’avant-projet de l’étude afin que nous puissions vous conseiller plus finement tout au long de son élaboration. Il faudra remédier aux largeurs de portes et profondeur de sas insuffisantes, prévoir un comptoir ou une table d’accueil à hauteur adaptée pour les personnes de petite taille ou en fauteuil roulant, améliorer les sanitaires…

|  | Maison du tourisme de Saint Hubert : Exemple de comptoir d’accueil à 2 hauteurs. La partie table est fort utilisée pour consulter des cartes |
| --- | --- |

Aire de pique-nique

Sol meuble, dégradé par la fréquentation

Aménagements : voir fiche Aires de pique-nique.

- Indiquer aux personnes déficientes visuelles la présence de l’aire de pique-nique par une ligne de guidage et une borne directionnelle. Borne 4 indications : aire de pique-nique ; point d’accueil et parking ; parcours B et C.

- Améliorer l’accessibilité d’une des tables en positionnant celle-ci sur un sol plan et stable par tout temps : le chemin d’accès fera minimum 120 cm de large (prévoir un raccord de plain-pied franchissant le filet d’eau), la zone sur laquelle la table sera posée disposera de dégagements de 150 cm de diamètre permettant aux personnes en fauteuil roulant de s’attabler aux 2 extrémités. Le modèle de table existant convient.

Abords de la Maison du Prieur

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Zones de repos.

Aménagements :

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan). Veiller au raccord de plain-pied avec la trace du mur de la chapelle. Refaire les joints de celui-ci au passage du chemin aménagé pour obtenir une surface la plus plane possible.

- Indiquer aux personnes déficientes visuelles l’accès vers la Maison du Prieur, côté façade principale, par une ligne de guidage et une borne directionnelle. Borne 5 indications : point d’accueil et parking ; Maison du Prieur (horeca) ; parcours B et C.

- Indiquer aux personnes déficientes visuelles l’accès vers la Maison du Prieur, côté arrière, par une ligne de guidage et une borne directionnelle. Borne 6 indications : point d’accueil et parking ; Maison du Prieur (horeca) + sanitaires publics) ; parcours B et C.

- Installer un banc complémentaire (voir plan).

Abords de la Maison du Meunier

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Rampes dans les parcs urbains, Sécurisation des escaliers urbains, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Zones de repos.

| Haut de la rampe avec création d’un palier horizontal et sécurisation de l’escalier | Banc |
| --- | --- |
| Sécurisation de l’escalier : mains-courantes et dalles podotactiles d’éveil à la vigilance |

Aménagement d’une rampe utilisable par les personnes à mobilité réduite en complément de l’escalier :

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan). Ce cheminement reliera le point d’info au parking des pêcheurs en passant par la rampe à créer.

- Aménager une rampe « type parc urbain » entre le niveau de la Maison du Meunier et celui de la porte dans le mur d’enceinte le long de l’étang de pèche (voir plan). Départ de la rampe en face de l’accès à la Maison du Meunier, en longeant la haie. 2 tronçons de 10 mètres de longueur à 5% de pente et 2 tronçons de 5 mètres de longueur à 7% de pente, entrecoupés de paliers de repos horizontaux de 150 cm de diamètre minimum. Largeur de la rampe : si possible 2 mètres, au minimum 150 cm (la rampe est longue et il est difficile pour 2 personnes en fauteuil de se croiser dans un chemin de 150 cm de large bordé de garde-corps). Afin de pouvoir réaliser un palier horizontal en haut de la rampe, l’escalier devra être complété d’une marche. La pente depuis ce palier jusqu’au mur d’enceinte est conservée (mais le revêtement de sol doit être amélioré). Equiper la rampe de bordures chasse-roues et de mains-courantes. La rampe sera, par endroits, un peu plus haute que le sol existant. A taluter ?

- Sécurisation de l’escalier : une marche supplémentaire devra être réalisée en haut de l’escalier, pour créer un palier horizontal, sans modifier la pente jusqu’au mur d’enceinte. La double main-courante présente d’un seul côté devra être remplacée par une main-courante similaire, débordante en haut et en bas de l’escalier. Idem de l’autre côté de l’escalier. En haut de l’escalier, une sécurisation par dalles podotactiles d’éveil à la vigilance (dalles à plots) devra être prévue.

- Placer une borne directionnelle en bas de la rampe, avec une ligne de guidage en travers du chemin adapté. Borne 7 informations : Maison du Meunier (Fondation de la Forêt de Soignes), parking pêcheurs et parcours B et C par escaliers, parking pêcheurs et parcours B et C par rampe, parking et point d’accueil.

- Placer un banc en bas de la rampe, près de la haie (emplacement précis à définir), si possible prévoir un complément de sol stabilisé depuis le chemin jusqu’au banc.

- Placer un banc le long du mur en haut de la rampe (voir plan). Améliorer le raccord entre le sentier en dolomie et le chemin adapté (suppression du ressaut).

Etang de pêche

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Rampes dans les parcs urbains, Sécurisation des escaliers urbains, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Signalisation des sentiers réservés aux piétons.

Aménagement d’une rampe en remplacement des 3 marches existantes :

- Départ de la rampe au pied de la 1ère marche. 1er tronçon de 5 mètres de longueur à 7% de pente et 2ème tronçon de 9 mètres de longueur à 5% de pente, entrecoupés d’un palier de repos horizontal de 150 cm de diamètre minimum (voir plan). Largeur de la rampe : environ 2 mètres. Prolonger le muret en pierres sèches du côté de l’étang jusqu’à la digue en béton. Equiper la rampe d’une bordure chasse-roues du côté du vide (talus arrière descendant) et de mains-courantes des 2 côtés.

- Placer une borne directionnelle dans la porte du mur d’enceinte, avec 2 lignes de guidage en travers des chemins. Borne 8 informations : Maison du Meunier, parking et point d’accueil par rampe et par escalier, parcours B, parking pêcheurs et parcours C.

- Sécuriser le bord de l’étang par un muret de 40 cm de haut.

- Déplacer le panneau d’interdiction aux cyclistes à l’entrée du chemin côté parking des pêcheurs afin d’interdire tout passage vers l’intramuros par ce côté. Ce panneau pourrait être placé sur une borne plus haute remplaçant le potelet.

Remarques : Nous espérons qu’il sera possible de réaliser cette rampe malgré la présence de vestiges d’installations de l’ancien moulin. Sans cette rampe, impossible de créer des parcours en boucle adaptés aux personnes à mobilité réduite au départ du Rouge-Cloître.

Les pêcheurs sont-ils autorisés à s’installer le long de ce côté de l’étang ? A éviter si le chemin fait partie d’un parcours adapté et sécurisé pour les personnes à mobilité réduite.

Kalkpoort

Voir fiches : Sécurisation du vide, Zones de repos, Ligne de guidage, Bornes directionnelles et Fil d’Ariane.

Aménagements :

- Sécuriser le bord du chemin, côté étang, par un muret de 40 cm de haut.

- Agrandir la zone en dolomie devant et autour des bancs afin de libérer un espace de stationnement à côté des bancs pour les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes d’enfant.

- Sécuriser l’espace restant entre le muret existant et la clôture en châtaigner, par un complément du muret ou une clôture.

- Elargir si possible le chemin qui est réduit à 100 cm de large au bout du muret (flèche rouge) pour obtenir une largeur minimale de 120 cm. Recharger le revêtement de sol ou enlever la racine qui dépasse.

- Installer un fil d’Ariane le long du côté droit du chemin, entre le massif de buissons et la Kalkpoort.

- Placer une borne directionnelle à l’angle du chemin, le long du fil d’Ariane, afin de guider vers la suite du parcours et le parking. Borne 9 indications : parcours C vers étang de pêche ; parcours B vers point accueil, centre d’art et parking ; parking pêcheurs.

- Placer une ligne de guidage au travers de chacun des chemins pour indiquer la position de cette borne (voir plan)

- Rendre le panneau d’informations de la Kalkpoort accessible aux personnes déficientes motrices : soit aplanir le sol devant le panneau pour qu’il soit horizontal, soit déplacer le panneau à droite de la porte, là où le sol est horizontal. Aménager le sol devant le panneau (déplacé ou pas), depuis le chemin, sur une largeur de 150 cm minimum, avec un revêtement stable, plan et sans obstacle y compris au droit du filet d’eau.

- Prévoir le remplacement des pavés par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 200 cm (en vert sur le plan).

- Envisager l’interdiction des cyclistes dans l’entièreté de l’intramuros, à l’exception du parking principal. Seuls les piétons et les cavaliers (accès aux infrastructures de l’asbl « Cheval et Forêt ») devraient être autorisés à circuler entre la Kalkpoort et le parking principal. Placer un panneau « interdit aux cyclistes ».

De la Kalkpoort à la ferme

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Zones de repos.

Aménagements

- Prévoir le remplacement des pavés par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur d’au moins 200 cm (en vert sur le plan) de la Kalkpoort vers la ferme, du côté gauche du chemin (le long de la haie puis des marches), avant de « traverser » pour rejoindre la cour d’honneur entre les bâtiments (voir plan). Dans le passage vers la cour d’honneur, veiller à réaliser une pente homogène.

- Si la circulation cycliste reste autorisée, il est vivement recommandé de prévoir le remplacement du revêtement par un revêtement praticable sur toute la largeur de ce chemin (350 cm). En effet on peut déjà remarquer que les cyclistes évitent les pavés (trace visible dans l’herbe). Lorsque les aménagements seront réalisés, cyclistes et piétons seront en concurrence sur ce revêtement praticable.

- Envisager l’interdiction des cyclistes dans l’entièreté de l’intramuros, à l’exception du parking principal. Seuls les piétons et les cavaliers (accès aux infrastructures de l’asbl « Cheval et Forêt ») devraient être autorisés à circuler entre la Kalkpoort et le parking principal.

- Au départ du chemin vers la terrasse de la Maison du Prieur, placer une borne directionnelle, accompagnée d’une ligne de guidage sur toute la largeur du chemin. Borne 10 indications : parcours B vers point accueil centre d’art et parking, Maison du Prieur (horeca et WC public) parcours B et C vers parking pêcheurs et étang de pêche.

- Au coin des marches, placer une borne directionnelle pour indiquer le changement de direction, accompagnée d’une ligne de guidage sur la largeur du chemin adapté. Borne 11 indications : parcours B vers point accueil centre d’art et parking, parcours B et C vers parking pêcheurs et étang de pêche.

- Installer un banc le long du chemin adapté.

- Au début du passage vers la cour d’honneur, placer une borne directionnelle pour indiquer le changement de direction, accompagnée de 2 lignes guides sur la largeur des chemins en revêtement adapté. Borne 12 indications : parcours B vers point accueil centre d’art et parking, parcours B et C vers parking pêcheurs et étang de pêche.

- A l’entrée de la cour d’honneur, placer une borne directionnelle pour indiquer le changement de direction, accompagnée d’une ligne de guidage sur la largeur du chemin en revêtement adapté. Borne 13 indications : parcours B vers point accueil centre d’art et parking, parcours B et C vers parking pêcheurs et étang de pêche.

Cour d’honneur

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Zones de repos.

Aménagements :

- Prévoir le remplacement du revêtement de sol en pavés par un revêtement stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de minimum 150 cm, si possible de 200 cm (en vert sur le plan), le long de la zone en graviers dans la cour d’honneur. Il faudra légèrement déplacer la clôture existante pour dégager le passage.

- A l’angle du centre d’art, placer une borne directionnelle pour indiquer le changement de direction, accompagnée d’une ligne de guidage sur la largeur du chemin adapté jusqu’à la façade. Borne 14 indications : parcours B vers point accueil et parking, centre d’art, parcours B et C vers parking pêcheurs et étang de pêche.

Tour de l’Etang de pêche (Etang du Moulin)

Parcours facile pour tous

Boucle de 600 m, plat + 1 pente (à aménager).

Départ : parking des pêcheurs.

Liaisons avec le parcours A (tour de l’intramuros), le parcours D (à créer - chemin des Etangs), le parcours E (vers l’étang 1), jonction piétonne depuis la chaussée de Wavre en bordure de l’autoroute E411 (arrêts de bus).

Points d’intérêt :

- Etang du Moulin/Etang de pêche : nombreux bancs et aires de pique-nique.

- Ponton sur l’Etang des Clabots.

Pour le détail des aménagements proposés, se référer aux fiches du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis.

Parking « des pêcheurs »

Voir fiches : Parkings forestiers, Barrières d’accès, Signalisation verticale des chemins à usage mixte, Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Suppression d’obstacles, Pentes aménagées, Ligne de guidage, Pupitres, Plans en relief, Bornes directionnelles, Panneaux d’information générale, Panneaux d’information sur les promenades adaptées, Zones de repos.

| Protection du cheminement piéton : 2 propositions |
| --- |
| Emplacements de stationnement à réserver pour les personnes handicapées | Amélioration du revêtement de sol (pavés) et franchissement des filets d’eau. Potelet central haut avec interdiction d’accès aux cyclistes |
| Sécurisation de la barrière, indication des utilisateurs, déplacement du rack pour vélos | Ligne de guidage et table d’orientation pour personnes déficientes visuelles, panneau d’information sur les promenades adaptées, pente à remodeler |
| Pente à remodeler, fil d’Ariane, banc | Autre position possible pour le panneau d’information sur les promenades adaptées |

Aménagements :

- Aménager 2 emplacements de parking réservés aux personnes handicapées sur le côté gauche, là où la pente est la moins marquée. Largeur minimale d’un emplacement : 330 cm. Indiquer les limites des emplacements par des séparateurs verticaux (en béton ou en bois) en tête des emplacements. Signaler les emplacements par des panneaux placés à 220 cm de haut.

- Les potelets qui protègent le cheminement piéton de l’envahissement par les voitures sont dangereux => soit relier les potelets par des barres horizontales soit remplacer les potelets par des troncs. Veiller au contraste de ces dispositifs (peinture blanche ?)

- Remplacer les pavés bombés par un revêtement de sol stable, plan et sans obstacle afin de créer un cheminement continu d’une largeur de min. 150 cm entre le parking et la porte d’entrée dans l’intramuros à proximité de la Maison du Meunier (en vert sur le plan). Des plaques sont à prévoir pour franchir le filet d’eau (en rose sur le plan).

- Remplacement des potelets bas dangereux à l’entrée du chemin vers l’intramuros par un potelet plus haut avec interdiction des cyclistes.

- Améliorer l’accessibilité du panneau d’information existant pour les personnes déficientes motrices : revêtement de sol stable, plan et sans obstacle sur une profondeur de 150 cm à prévoir devant le panneau (en vert sur le plan). Une plaque est également à prévoir pour franchir le filet d’eau (en rose sur le plan).

- Sécuriser la barrière d’accès au chemin des Etangs pour les personnes déficientes visuelles :  recouper le porte-à-faux de la barrière, bandes contrastées, dispositif inférieur suspendu pour détection à la canne. Afficher les utilisateurs autorisés.

- Placer une ligne de guidage depuis la barrière vers un plan en relief positionné sur un pupitre devant la haie (table d’orientation). S’il n’est pas possible de placer un plan en relief, placer la 1ère borne directionnelle du parcours C. Indications : parcours C et D vers ponton, parcours B intramuros horeca et point d’accueil.

- Placer un panneau d’information sur les promenades adaptées : soit le long de la haie, à côté du plan en relief, soit près du mur d’enceinte, à côté du panneau d’information du Rouge-Cloître. Veiller à l’horizontalité et au revêtement du sol devant le panneau.

- Remodeler légèrement la pente d’accès au chemin des Etangs depuis le parking afin d’obtenir une pente uniforme de maximum 8% (actuellement, il y a une « bosse » et la pente maximale est de 11%).

- Veiller à l’entretien du revêtement en dolomie, particulièrement dans la pente.

- Ajouter un banc à proximité du parking, sur une surface horizontale et en dehors du flux piéton et cycliste.

- Installer un fil d’Ariane sur le côté droit du chemin.

Chemin des Etangs - Vijversweg

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Fil d’Ariane, Zones de repos, Aires de pique-nique.

| Début du fil d’Ariane (laisser libre le passage le long de la haie) | Nouvelle table de pique-nique ! Veiller à la stabilisation et à la planéité du sol autour de la table |
| --- | --- |
| Fil d’Ariane | Fil d’Ariane interrompu à proximité des bancs, pente améliorée vers le banc |
| Fil d’Ariane interrompu à proximité du banc et de la table de pique-nique, sol plan et stable vers le banc et autour de la table de pique-nique |

Aménagements :

- Prévoir un fil d’Ariane sur le côté droit du chemin. Ce fil sera interrompu pour signaler la présence des bancs et des tables de pique-nique et ne pas en gêner l’accès.

- Veiller à la réparation du sol autour des tables de pique-nique afin d’en faciliter l’accès aux personnes déficientes motrices : sol plan, horizontal et dur, le chemin d’accès fera minimum 120 cm de large, dégagements de 150 cm de diamètre permettant aux personnes en fauteuil roulant de s’attabler aux 2 extrémités. Le modèle de table existant convient (modèle Forêt de Soignes corrigé).

- Améliorer l’accès des personnes déficientes motrices aux bancs : pour les bancs les mieux positionnés, ceux qui ne sont pas placés trop bas par rapport au chemin, veiller à améliorer le sol depuis le chemin, le long du banc et devant celui-ci (pente réduite, sol dur et plan).

- Lors d’un remplacement des bancs, utiliser un modèle mieux adapté pour les personnes déficientes motrices (modèle type parc comme employé au Rouge-Cloître par exemple).

- Veiller à l’entretien du revêtement de sol en dolomie.

Point d’intérêt : Ponton sur l’étang des Clabots (étang 2)

| Bornes directionnelles (parcours C et D) annoncées par des lignes de guidage et reliées par un fil d’Ariane, bornes de sensibilisations des cyclistes et piétons |
| --- |
| Borne directionnelle et lignes de guidage. Amélioration de l’accès au ponton : pente adoucie et sans ressaut, sécurisation des berges par la prolongation des garde-corps. Sensibilisation des cyclistes à la présence d’usagers faibles. Aménagement du ponton : stations didactiques et bancs |
| L’accès au ponton peut être réduit en largeur pour préserver les racines des arbres | Fermeture des 2/3 de l’espace entre l’arbre et la haie afin de recréer une ligne guide pour les pesronnes déficientes visuelles |

Aménagements : voir fiches Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Pentes adaptées, Sécurisation du vide, Fil d’Ariane.

- Au carrefour entre le chemin des Etangs et le passage entre les étangs 2 et 3, placer une borne directionnelle et 2 lignes de guidage perpendiculaires (voir plan). Borne 2 indications : aire de pique-nique parking et point info ; ponton et parcours D ; parcours C et E. En face, côté étang des Clabots, installer un fil d’Ariane vers la gauche (entre la ligne de guidage et la borne du parcours D sur le chemin des Etangs).

- Sur les 3 chemins où il est malheureusement peu probable que l’on puisse interdire les cyclistes, placer une borne centrale avec un sigle d’accessibilité et un pictogramme cycliste afin d’attirer l’attention des cyclistes et de les sensibiliser à la présence d’usagers plus faibles (piétons et PMR) et vis-et-versa. Envisager d’imposer aux cyclistes qu’ils mettent « pied à terre » sur le tronçon étroit entre les 2 étangs (voir fiche Signalisation des sentiers réservés aux piétons sans chicane).

- Améliorer la pente d’accès au ponton : sur une largeur minimale de 250 cm, réaliser une pente régulière de max. 8% permettant d’accéder de plain-pied au ponton.

- Sécuriser les abords du ponton : prolonger les garde-corps et la bordure chasse-roue de part et d’autre de la pente d’accès, jusqu’au chemin. Prolonger le garde-corps latéralement le long du chemin à gauche jusqu’à la ligne de guidage et à droite jusqu’au premier arbre. La pente d’accès peut être plus étroite que le ponton (min. 250 cm de large), l’important est que les garde-corps soient continus pour éviter les chutes.

- De part et d’autre du ponton, sécuriser le bord du chemin côté étang en complétant la clôture basse en châtaigner (en rouge sur le plan).

- La haie du côté de l’étang du Moulin sert de ligne guide aux personnes déficientes visuelles. Une solution est à trouver pour refermer l’espace d’un peu plus de 4 mètres entre la haie et l’arbre et éviter que certaines personnes déficientes visuelles ne s’engagent sur la berge plutôt que sur le chemin. Suivant les besoins techniques (largeur d’accès à laisser libre et fréquence de passage), différentes solutions peuvent être envisagées : portail ou clôture basse sur toute la largeur de l’ouverture, tronc ou banc laissant une ouverture résiduelle de maximum 150 cm… La vue est belle de cet endroit et il serait intéressant de pouvoir s’y asseoir et profiter de la vue.

Aménagements ponton : voir fiches Pontons et passerelles, Pupitres, Station didactique multisensorielle, Zones de repos.

- Vérifier la fixation des planches afin de limiter le risque de chute.

- Installer des panneaux didactiques multisensoriels devant les garde-corps.

- Installer des bancs tout en laissant de grands dégagements devant les panneaux (pour les groupes lors d’activités). Un banc double face pourrait également être prévu à l’entrée du ponton, pour pouvoir profiter de la vue sur les 2 étangs.

Remarque : Comme le long du grand étang du Lange Gracht, ce ponton pourrait également être transformé en affût pour une meilleure observation de la faune.

Carrefour Etang de Pêche -Etang des Clabots-départ parcours E

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Sécurisation du vide, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Zones de repos, Aire de pique-nique, Signalisation verticale des sentiers piétons sans chicane.

| Sécurisation des berges nécessaire |
| --- |
| A droite, la haie sert de ligne guide naturelle et de sécurisation. A gauche une sécurisation de la berge est à prévoir : clôture de chataigner ou autre dispositif |
| Sécurisation de la berge : clôture de chataigner ou autre dispositif | Un tronc couché pourrait servir d’assise informelle et de sécurisation de la berge |
| Sécurisation de la berge par un muret de 40 cm de haut. Placement d’un ou deux bancs dans l’ouverture de la haie pour offrir des assises et reconstituer une ligne guide |
| Sécurisation de la berge, départ du chemin du parcours E, ligne de guidge et bornes directionnelles (suite du parcours, c, départ du parcours E), sensibilisation des cyclistes |
| Signalisation plus visible de l’interdiction des cyclistes et sensibilisation à la présence d’usagers faibles |

Aménagements :

- Sécuriser le bord du chemin côté étang des Clabots (clôture basse en châtaigner, fascines, talus ou autre dispositif).

- Des troncs couchés placés en bordure du chemin pourraient également servir à la fois d’assises informelles pour admirer l’étang et de ligne guide pour les personnes déficientes visuelles (par exemple entre les 2 arbres au niveau de la jonction entre les étangs).

- Sécuriser l’ouverture dans la haie du côté de l’étang de pêche (Etang du Moulin). Par exemple par la réalisation d’un muret d’environ 40 cm de haut, plus long que l’ouverture et placer un banc dans l’alignement de la haie. Ce banc servirait à la fois de zone de repos et de ligne guide pour les personnes déficientes visuelles.

- Au bout du chemin, à l’approche du carrefour, au départ du (futur) sentier du parcours E (vers l’étang 1), placer une ligne de guidage transversale ainsi que 2 bornes directionnelles. A droite, la borne 3 du parcours C. Indications : parking, parcours D et point info ; parcours C ; parcours E. A gauche la borne 1 du parcours E.

- A l’entrée du chemin qui longe la berge sud-ouest de l’étang de pêche en direction la Kalkpoort, placer une borne centrale avec un panneau d’interdiction aux cyclistes et un sigle d’accessibilité afin d’attirer l’attention des cyclistes qui arrivent parfois à grande vitesse du sud (chaussée de Wavre-E411) sur cette interdiction et de les sensibiliser à la présence d’usagers faibles.

- A l’entrée du chemin entre les 2 étangs, placer une borne centrale avec un sigle d’accessibilité et un pictogramme cycliste afin d’attirer l’attention des cyclistes et de les sensibiliser à la présence d’usagers plus faibles (piétons et PMR) et vis-et-versa. Envisager d’imposer aux cyclistes qu’ils mettent « pied à terre » sur le tronçon étroit entre les 2 étangs (voir fiche Signalisation des sentiers réservés aux piétons sans chicane).

Carrefour avec le chemin de jonction (J)

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Aires de pique-nique.

Aménagements :

- Placer une borne directionnelle à l’angle des 2 chemins. Borne C4 :Indications : parcours C et D, jonction vers chaussée de Wavre, aire de pique-nique, parking et point info.

- Indiquer la présence de la borne par 2 lignes de guidage placées en travers des 2 chemins.

- Veiller à l’état du revêtement de sol et au raccord avec le tronçon en béton (chemin de jonction en pente vers l’entrée « Potagers).

- Limiter autant que possible le dévers dans l’axe du chemin adapté (zone en orange).

Kalkpoort

Voir fiches : Sécurisation du vide, Zones de repos, Ligne de guidage, Bornes directionnelles et Fil d’Ariane

| Ligne de guidage et borne directionnelle C5 | Fils d’Ariane, ligne de guidage et borne directionnelle B9. Amélioration du sol devant le panneau d’information |
| --- | --- |
| Elargissement du chemin et sécurisation de la berge | Sécurisation de la berge et amélioration de l’accès aux bancs |

Aménagements :

- Placer une borne directionnelle au bout du chemin sur le côté droit, à l’approche du carrefour de la Kalkpoort. Borne C5 indications : parcours C vers ponton, parcours B vers point accueil centre d’art et parking, parking pêcheurs. Placer une ligne de guidage en travers du chemin pour indiquer la présence de la borne.

- Placer un fil d’Ariane sur le côté gauche du chemin, à partir de la ligne de guidage jusqu’à la ligne de guidage indiquant la borne directionnelle du parcours B (voir parcours B).

- Elargir si possible le chemin réduit à 100 cm de large, au bout du muret (flèche rouge), pour obtenir une largeur minimale de 120 cm. Recharger le revêtement de sol ou supprimer la racine qui dépasse.

- Le long de l’étang, sécuriser l’espace restant entre le muret existant et la clôture en châtaigner, par un complément du muret ou une clôture.

- Sécuriser le bord du chemin côté étang par un muret de 40 cm de haut.

- Agrandir la zone en dolomie devant et autour des bancs afin de libérer un espace de stationnement à côté des bancs pour les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes d’enfant.

- Installer un fil d’Ariane le long du côté droit du chemin entre le massif de buissons et la Kalkpoort.

- Rendre le panneau d’informations de la Kalkpoort accessible aux personnes déficientes motrices : soit aplanir le sol devant le panneau pour qu’il soit horizontal, soit déplacer le panneau à droite de la porte, là où le sol est horizontal. Aménager le sol devant le panneau, depuis le chemin, sur une largeur de 150 cm minimum, avec un revêtement stable, plan et sans obstacle y compris au filet d’eau.

De la Kalkpoort au parking des pêcheurs

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Rampes dans les parcs urbains, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Signalisation verticale des chemins réservés aux piétons sans chicane

Aménagements (en commun avec parcours B) :

- Sécuriser le bord de l’étang par un muret de 40 cm de haut.

- Aménager une rampe à la place des 3 marches : Départ de la rampe au pied de la 1ère marche. 1er tronçon de 5 mètres de longueur à 7% de pente et 2ème tronçon de 9 mètres de longueur à 5% de pente, entrecoupés d’un palier de repos horizontal de minimum 150 cm de diamètre (voir plan). Largeur de la rampe : environ 2 mètres. Prolonger le muret en pierres sèches du côté de l’étang jusqu’à la digue en béton. Equiper la rampe d’une bordure chasse-roues du côté du vide (talus arrière descendant) et de mains-courantes des 2 côtés.

- Placer une borne directionnelle dans la porte du mur d’enceinte, avec 2 lignes de guidage en travers des chemins. Borne B8 informations : Maison du Meunier, parking et point d’accueil par rampe et par escalier, parcours B, parking pêcheurs et parcours C.

- Déplacer le panneau d’interdiction aux cyclistes à l’entrée du chemin, côté parking des pêcheurs, afin d’interdire tout passage vers l’intramuros par ce côté. Ce panneau pourrait être placé sur une borne plus haute remplaçant le potelet.

Remarques : Nous espérons qu’il sera possible de réaliser cette rampe malgré la présence de vestiges d’installations de l’ancien moulin. Sans cette rampe, impossible de créer des parcours en boucle adaptés aux personnes à mobilité réduite au départ du Rouge-Cloître.

Etang 2 et chemin des Etangs

Parcours pour tous, difficulté moyenne

Départ parking étang de pêche. Boucle de 1250 mètres environ. Présence de pentes, environ 30 minutes.

Demande des investissements importants, justifiables par la forte fréquentation des lieux et le potentiel didactique dans une réserve naturelle : donner accès, sensibiliser à la vulnérabilité des milieux naturels et informer sur la richesse des biotopes, tout en canalisant le public et en protégeant le site du piétinement.

Du point A au point B le chemin existe et est à améliorer à partir de l’étang 2.

Passé la passerelle, un cheminement est à créer en « aérien » (en vert sur le plan).

Points d’intérêt :

- Ponton sur l’Etang des Clabots

- Réserve naturelle protégée

Pour le détail des aménagements proposés, se référer aux fiches du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis.

Parking « des pêcheurs »

Voir parcours C

Chemin des étangs

Voir parcours C

Ponton sur l’étang des Clabots (étang 2)

| Bornes directionnelles (parcours C et D) annoncées par des lignes de guidage et reliées par un fil d’Ariane, bornes de sensibilisations des cyclistes et piétons |
| --- |
| Borne directionnelle et lignes de guidage. Amélioration de l’accès au ponton : pente adoucie et sans ressaut, sécurisation des berges par la prolongation des garde-corps. Sensibilisation des cyclistes à la présence d’usagers faibles. Aménagement du ponton : stations didactiques et bancs |
| L’accès au ponton peut être réduit en largeur pour préserver les racines des arbres | Fermeture des 2/3 de l’espace entre l’arbre et la haie afin de recréer une ligne guide pour les pesronnes déficientes visuelles |

Aménagements : voir fiches Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Pentes adaptées, Sécurisation du vide, Fil d’Ariane.

- Au carrefour entre le chemin des Etangs et le passage entre les étangs 2 et 3, placer une borne directionnelle et 2 lignes de guidage perpendiculaires (voir plan). Borne C2 indications : aire de pique-nique parking et point info ; ponton et parcours D ; parcours C et E. En face, côté étang des Clabots, installer un fil d’Ariane vers la gauche (entre la ligne de guidage et la borne du parcours D sur le chemin des Etangs). Borne directionnelle D1 positionnée sur la droite du chemin des étangs. Indications : parcours D ; parcours C et ponton ; parking et point info.

- Sur les 3 chemins où il est malheureusement peu probable que l’on puisse interdire les cyclistes, placer une borne centrale avec un sigle d’accessibilité et un pictogramme cycliste afin d’attirer l’attention des cyclistes et de les sensibiliser à la présence d’usagers plus faibles (piétons et PMR) et vice-et-versa. Envisager d’imposer aux cyclistes qu’ils mettent « pied à terre » sur le tronçon étroit entre les 2 étangs (voir fiche Signalisation des sentiers réservés aux piétons sans chicane).

- Améliorer la pente d’accès au ponton : sur une largeur minimale de 250 cm, réaliser une pente régulière de max. 8% permettant d’accéder de plain-pied au ponton.

- Sécuriser les abords du ponton : prolonger les garde-corps et la bordure chasse-roue de part et d’autre de la pente d’accès, jusqu’au chemin. Prolonger le garde-corps latéralement le long du chemin à gauche jusqu’à la ligne de guidage et à droite jusqu’au premier arbre. La pente d’accès peut être plus étroite que le ponton (min. 250 cm de large), l’important est que les garde-corps soient continus pour éviter les chutes.

- De part et d’autre du ponton, sécuriser le bord du chemin côté étang en complétant la clôture basse en châtaigner (en rouge sur le plan).

- La haie du côté de l’étang du Moulin sert de ligne guide aux personnes déficientes visuelles. Une solution est à trouver pour refermer l’espace d’un peu plus de 4 mètres entre la haie et l’arbre et éviter que certaines personnes déficientes visuelles ne s’engagent sur la berge plutôt que sur le chemin. Suivant les besoins techniques (largeur d’accès à laisser libre et fréquence de passage), différentes solutions peuvent être envisagées : portail ou clôture basse sur toute la largeur de l’ouverture, tronc ou banc laissant une ouverture résiduelle de maximum 150 cm… La vue est belle de cet endroit et il serait intéressant de pouvoir s’y asseoir et profiter de la vue.

Chemin des Etangs

Aménagements : voir fiches Sécurisation du vide, Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Pentes adaptées.

- Sécuriser le bord du chemin, côté étang, afin d’éviter tout risque de chute du côté du vide.

- Aménager un cheminement continu plan, stable et sans obstacles, sur toute la largeur du chemin (revêtement à améliorer).

- Reprofiler les pentes et dévers sur ce tronçon de chemin afin d’obtenir une pente de max. 7 % sur max. 10 m et, si possible, un dévers de maximum 2 % (actuellement la pente a une longueur supérieure à 30 m et une déclivité comprise entre 7 et 10 % ; le dévers est largement supérieur à 2%).

Affût, point d’observation

Aménagements : voir fiches Affûts, points d’observation, Ligne de guidage, Bornes directionnelles.

- Placer une borne directionnelle le long de la ligne guide naturelle du parcours adapté (bord droit du chemin) afin de signaler l’affût (point d’observation) et la suite du parcours.

- Placer une ligne de guidage en travers du chemin pour indiquer la position de cette borne et l’accès à l’affût.

- Prévoir la mise en place d’un fil d’Ariane, à gauche de cette borne, pour guider vers la suite du parcours.

- Aménager un point d’observation (affût) permettant une vue plongeante sur la faune et la flore de la réserve naturelle. Celui-ci sera accessible de plain-pied et établi sur un revêtement horizontal, plan, stable, (non glissant et interstice < 2 cm si plancher en bois) et sans obstacles. Des orifices de vision à différentes hauteurs seront proposés afin d’offrir une accessibilité inclusive et optimale à tous les publics (enfants, adultes, debout ou assis) et quelques assises (fixes ou mobiles) équiperont une partie de ceux-ci. Cet affût sera idéalement couvert pour protéger les visiteurs, par tout temps (pluie ou soleil).

- Placer quelques panneaux d’information et stations didactiques multisensorielles.

Chemin des Etangs (sentier piéton)

Aménagements : voir fiches Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés et Fil d’Ariane.

- Poursuivre le fil d’Ariane (provenant de la borne directionnelle) sur le côté droit du Chemin des Etangs afin de guider vers la suite du parcours (sentier piéton).

- Placer un panneau de signalisation (type « routier »), à la jonction des 2 chemins (côté droit dans le sens de la descente du Chemin des Etangs), annonçant les différents usagers autorisés à circuler sur ce tronçon du Chemin des Etangs. L’objectif étant d’attirer l’attention des cyclistes qui arrivent parfois à grande vitesse du nord (Av. de Tervuren) et de les sensibiliser à la présence d’usagers faibles.

- Aménager un cheminement plan, stable et sans obstacles d’une largeur minimale de 150 cm minimum, le long de ce sentier piéton et ce, jusqu’au ponton existant. Une attention particulière devra être portée à la jonction entre le Chemin des Etangs et le sentier piéton afin de garantir une liaison de plain-pied.

Pont existant

Aménagements : voir fiches Pontons et passerelles, Pentes aménagées en forêt et Stations didactiques multisensorielles.

- Poursuivre le fil d’Ariane sur le côté droit du sentier piéton jusqu’au ponton.

- Prévoir également le placement d’un fil d’Ariane sur le côté gauche du sentier, dans la continuité des éléments de sécurisation des pentes d’accès au ponton, afin d’en faciliter son repérage.

- Garantir un accès de plain-pied au ponton en aménageant des pentes de max. 8% sur 5 m. Celles-ci seront sécurisées du côté du vide par une bordure chasse-roues et un garde-corps avec main-courante (prolongation du garde-corps du ponton). Son revêtement de sol sera stabilisé et antidérapant.

- Ajouter une bordure chasse-roue aux garde-corps du ponton existant.

- Placer quelques stations didactiques multisensorielles.

Remarque : Lorsque le ponton sera trop endommagé et que sa reconstruction sera nécessaire, il y aura lieu de prévoir une nouvelle infrastructure qui réponde aux prescriptions de la fiche Pontons et passerelles (pages 52 – 53) du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2.

Passerelle aérienne

Aménagements : voir fiches Pontons et passerelles, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, Stations didactiques multisensorielles.

- Aménager un cheminement plan, stable et sans obstacles d’une largeur minimale de 150 cm, entre la pente d’accès au ponton et la future passerelle. Une attention particulière devra être portée au droit de ces 2 jonctions (absence de ressaut = plain-pied).

- Poursuivre le garde-corps de droite (éléments de sécurisation des pentes d’accès au ponton) jusqu’à la future passerelle aérienne, afin d’en faciliter son repérage (garde-corps continu = ligne guide).

- Placer une borne directionnelle le long de la ligne guide naturelle du parcours adapté (bord gauche du sentier piéton), juste avant « le tourner à droite » vers la future passerelle aérienne, afin de la signaler, ainsi que la suite du parcours.

- Placer une ligne de guidage en travers du chemin pour indiquer la position de cette borne et l’accès à cette passerelle.

- Construire une nouvelle infrastructure (type « passerelle aérienne ») pour permettre aux visiteurs de s’introduire dans la réserve naturelle, sur un cheminement horizontal, plan, stable, sans obstacles et donc accessible à tous. Cet aménagement présente également l’avantage de protéger cette zone classée « réserve naturelle » de l’envahissement et le piétinement inopportun des visiteurs, en les canalisant sur un cheminement « officialisé ».

Cette passerelle débutera au sentier piéton (partie horizontale du chemin – avant la forte pente), pour aboutir au Chemin des Etangs. Elle devra être accessible de plain-pied, horizontale, large de minimum 200 cm et sécurisée par des garde-corps des 2 côtés. Une attention particulière sera portée au type de garde-corps choisi afin de garantir une bonne visibilité aux personnes de petites tailles, enfants et personnes se déplaçant en fauteuil roulant.  Des excroissances seront judicieusement localisées (tous les 100 m maximum) pour permettre le placement de panneaux d’information et stations didactiques multisensorielles, ainsi que de zones de repos, sans gêner le flux de circulation.

Etangs des Clabots (étangs 1 et 2)

Parcours « aventure »

Départ : parking étang de pêche.

Aller-retour d’environ 500 m en complément du tour de l’étang de pêche. Distance totale environ 1100 m, majoritairement plat, environ 20 minutes.

Points d’intérêt :

- Vue sur les étangs 1 et 2.

En vert le tour de l’étang de pêche, voir parcours C En rose le parcours E : aller retour entre les étangs 1 et 2, décrit ci-dessous En orange, le parours le long du ruisseau alimentant les étangs, voir parours D

Pour le détail des aménagements proposés, se référer aux fiches du 2ème rapport Propositions d’aménagements, partie 2 : Description des éléments à mettre en place pour améliorer l’accessibilité des parcours choisis.

Carrefour Etang de Pêche -Etang des Clabots-départ parcours E

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Sécurisation du vide, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, fil d’Ariane, Signalisation verticale des sentiers piétons sans chicane.

Départ du sentier du parcours E, bornes directionnelles, ligne de guidage, borne de sensibilisation des cyclistes et piétons

Clôture à déplacer pour rouvrir le chemin le long de la berge

Aménagements :

- Sécuriser le bord du chemin, côté étang des Clabots : vérifier l’état des clôtures en châtaigner, les refixer et ajouter les tronçons manquants ou utiliser un autre dispositif (fascines, talus ou autre).

- Rouvrir l’ancien sentier piéton qui longe la berge vers le sud : démonter une partie de la clôture en châtaigner qui sépare cet espace du chemin principal (piétons-cavaliers-cyclistes) et la prolonger jusqu’au carrefour avec le chemin entre les étangs.

- Sur le chemin entre l’étang du Moulin et l’étang des Clabots, au départ du sentier du parcours E vers l’étang 1, placer une ligne de guidage transversale ainsi que 2 bornes directionnelles. A gauche, la borne 1 du parcours E. Indications : parking, parcours D et point info ; parcours C ; parcours E. A droite la borne 3 du parcours C.

- A l’entrée du sentier, placer une borne centrale avec un panneau d’interdiction aux cyclistes afin d’attirer l’attention des cyclistes.

- Depuis la borne directionnelle, placer un fil d’Ariane continu, sur le côté gauche du sentier, devant la clôture de sécurisation de la berge.

- Vérifier l’état du sol. S’il y a des racines qui ressortent ou des ornières boueuses, les recouvrir avec un revêtement souple (écorces ?).

Sentier le long de l’étang des Clabots (sentier à rouvrir aux piétons)

Sécurisation de la berge et fil d’Ariane

Complément de clôture pour séparer le sentier du chemin principal où circulent cyclistes et cavaliers

Suppression d’une partie de la clôture pour permettre la jonction avec le chemin piéton vers l’étang 1, sécurisation de la berge, fil d’Ariane

Sécurisation de la berge et fil d’Ariane

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Sécurisation des berges, fil d’Ariane

Aménagements :

- Laisser le sol naturel ou utiliser un revêtement souple (écorces) si des racines ressortent ou que des flaques se forment.

- Refermer l’ouverture dans la clôture entre le chemin principal et le sentier, pour empêcher le passage de cyclistes.

- Sécuriser le bord du chemin, côté étang des Clabots : vérifier l’état des clôtures en châtaigner, les refixer et ajouter les tronçons manquants ou utiliser un autre dispositif (fascines, talus ou autre).

- Placer un fil d’Ariane continu du côté de la berge.

- Supprimer le tronçon de clôture qui ferme le sentier à rouvrir afin de permettre la jonction avec le sentier vers l’étang 1.

Sentier entre les étangs des Clabots (étangs 1 et 2)

Passerelle à créer

Sécurisation de la berge, fil d’Ariane, assise

Dégager la vue vers l’étang 1 ?

Sécurisation des berges, fil d’Ariane, assises là où la vue est dégagée vers l’étang et l’espace disponible suffisant : banc forectier, tronc ou demi-tronc (qui permet la vue des 2 côtés)

Escalier à sécuriser

Voir fiches : Sécurisation du vide, Zones de repos, Fil d’Ariane, Escaliers contre terre en forêt, Franchissement de fossé.

Aménagements :

- Laisser le sol naturel ou utiliser un revêtement souple (écorces) si des racines ressortent ou que des flaques se forment.

- Sécuriser les berges le long du chemin : vérifier l’état des clôtures en châtaigner, les refixer et ajouter les tronçons manquants ou utiliser un autre dispositif (fascines, talus ou autre).

- Placer un fil d’Ariane continu du côté de la berge de l’étang 2.

- Créer une passerelle d’au moins 120 cm de large au-dessus du ruisseau, entre les étangs 1 et 2, sécuriser par un garde-corps de chaque côté.

- Placer au moins un banc forestier à un endroit où la vue est belle vers l’étang 2 et l’espace disponible suffisant (zone de repos) et placer l’une ou l’autre assise informelle à d’autres endroits intéressants.

- Rénover et sécuriser l’escalier contre terre. Cette sécurisation sera profitable à toutes les personnes qui accèdent au Rouge-Cloître depuis le fond du parking situé sous l’E411.

Remarque : Il pourrait être également intéressant de veiller à l’amélioration du chemin au-delà de l’escalier, vers le parking sous l’E411 et jusqu’à la passerelle au-dessus du ruisseau, afin de pouvoir proposer un parcours en boucle.

- Jonction piétonne depuis l’entrée « potagers »

L’entrée « Potagers », située sur la chaussée de Wavre à proximité des arrêts de bus, si elle n’est pas adaptée aux personnes déficientes motrices en raison de sa pente continue, est l’entrée la plus intéressante de ce côté du site pour les personnes déficientes visuelles, auditives et pour les personnes ayant des difficultés de compréhension. Elle offre un accès simple, rectiligne et sans marche vers les parcours adaptés.

Il serait donc intéressant de veiller à son entretien et de l’équiper en guidage.

Entrée potagers

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles, pupitre, plan en relief sur site, Signalisation verticale des sentiers piétons sans chicane.

Aménagements :

- Pupitre avec plan des promenades adaptées, en relief et en couleurs. A défaut une borne directionnelle.

- Ligne de guidage vers la borne ou le pupitre.

- Borne avec interdiction cyclistes.

Chemin potagers

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles.

Aménagements :

- Borne directionnelle au carrefour avec le sentier qui passe sous les potagers (borne J2).

- Ligne de guidage vers la borne.

- Entretien du revêtement en dolomie (ravinement dû à l’écoulement des eaux).

Jonction avec le tour de l’étang de pêche, aire de pique-nique

Voir fiches : Revêtements de sol à utiliser pour les chemins adaptés, Ligne de guidage, Bornes directionnelles.

Aménagements :

- Borne directionnelle au carrefour avec le sentier parallèle à l’étang (Borne J3).

- Placement de 2 lignes de guidage vers la borne.

- Entretien du revêtement en dolomie (ravinement dû à l’écoulement des eaux).

- Placer une borne directionnelle à la jonction avec le tour de l’étang de pêche . Borne C4 : Indications : parcours C et D, jonction vers chaussée de Wavre, aire de pique-nique, parking et point info.

- Indiquer la présence de la borne par 2 lignes de guidage placées en travers des 2 chemins.

- Veiller à l’état du revêtement de sol et au raccord avec le tronçon en béton (chemin de jonction en pente vers l’entrée « Potagers).

- Limiter autant que possible le dévers dans l’axe du chemin adapté (zone en orange).